市机关办公区8号楼热水水质改造项目

采购需求

一、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。

- 投标人应配备人员要求：

- 施工人员3人，具有应急管理部门颁发有效的高压电工作业证、低压电工作业证、制冷与空调作业证、登高架设作业证、焊接与热切割技术作业证。（提供发证机构查询截图及人员社保证明）

4、供应商须提供2020年1月1日以来驻马店市政府采购项目业绩1份（以合同签定时间为准，提供合同、竣工验收报告）。

5、提供2022年经审计的可网上查询的财务审计报告。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询的网页截图。

8、有投标意向的供应商必须派人携带法人授权委托书、身份证及相关资格证书等原件到我单位，勘察现场，否则报价无效。不具备资质参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

二、主要采购内容及清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带加热功能保温水箱 | 容量：2t 材质：316不锈钢 含有316不锈钢热交换 | 台 | 2 |
| 2 | 定压供水系统 | 流量：4m³/H,扬程：15m 泵体材质：316不锈钢 含有变频器，压力及流量可调。 | 套 | 1 |
| 3 | 软化水系统 | 流量：4m³/H,扬程：15m 泵体材质：316不锈钢 | 套 | 1 |
| 4 | 超滤供水系统 | 流量：5m³/H,扬程：15m 材质：316不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 漏水报警系统 | 定制，可以上传至监控中心。 | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 给水泵及软化水等设备供电 | 台 | 1 |
| 7 | 其他辅材 | 含阀门、管路、电源线及钢架基础等 | 项 | 1 |
| 8 | 改造施工 | 含有材料、电气及土建施工 | 项 | 1 |

备注：

- 本项目为交钥匙工程，报价包含包不限于上述材料，以保证工程顺利完工。卖方需根据工程经验自行补充相关材料，并纳入本期报价。

- 卖方需要按照要求完成整体设备和配套材料、安装材料的采购、到货和测试验收，并满足GB 50555-2010《民用建筑节水设计标准》、《生活热水水质标准》CJ/T521-2018和《集中生活热水水质安全技术规程》T/CECS510-2018的标准。

- 施工期：2天，施工期间保持热水供应不间断。

- 质保期2年，质保期内发生故障响应时间为2小时到达现场，不含软化水盐、树脂及滤芯等日用耗材。