# 招标需求

项目名称：驻马店幼儿师范高等专科学校人工智能实训室项目

项目介绍：本项目具体采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驻马店幼儿师范高等专科学校-工业机器人综合应用理实一体化实训室 |
| 1 | 投影仪 | 1 | 优派 | 套 |
| 2 | 多媒体讲台 | 1 | 容川 | 套 |
| 3 | 文件柜 | 2 | 文森 | 套 |
| 4 | 实验凳 | 20 | 文森 | 套 |
| 5 | 台式电脑 | 20 | 惠普 | 台 |
| 6 | 理论教学区桌子 | 25 | 文森 | 张 |
| 7 | 理论教学区椅子 | 50 | 文森 | 张 |
|  | 驻马店幼儿师范高等专科学校-工业自动化综合应用理实一体化实训室 |
| 8 | 投影仪及多媒体 | 1 | 优派 | 套 |
| 9 | 多媒体讲台 | 1 | 容川 | 套 |
| 10 | 文件柜 | 2 | 文森 | 套 |
| 11 | 实验凳 | 3 | 文森 | 套 |
| 12 | 电脑桌 | 3 | 文森 | 台 |
| 13 | 台式电脑 | 5 | 惠普 | 台 |
| 14 | 理论教学区桌子 | 25 | 文森 | 张 |
| 15 | 理论教学区椅子 | 50 | 文森 | 张 |

- 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 功能、性能及技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校-工业机器人综合应用理实一体化实训室 |
| 1 | 投影仪 | 1.分辨率：1024*768， 2.亮度：4000流明， 3.对比度：20000:1, 4.变焦比：1.2倍 5.附件： 5.1 100寸遥控幕布，比例为4:3 5.2 安装需要的吊架、各类线缆。 |
| 2 | 多媒体讲台 | 包含讲台，音响，功放，话筒，安装吊架和线缆等辅材。 一、讲台： 1.尺寸：1100*780*1000（mm） 2.钢木结合一体成型，柜体采用的高密度优质加厚冷轧钢板，表面经过酸洗，磷化，防腐防锈处理，结实耐用。实木扶手。桌面木质耐划台面，防水防火的。桌面宽大，带抽屉，方便储物。 3.讲桌根据人体力学设计，全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性。 4.桌体内部可安装放置多媒体设备或储存环保书写套装墨水瓶等不常用教具。 讲桌抽屉和桌体柜门用同一把锁匙开启和关闭。 5.整个讲台只使用一副划轨，减少故障率。 6.液晶显示器采用翻转设计，角度任意可调节，使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器，关闭后，所有设备都隐藏在讲台内。 7.键盘采用翻转式操作，显示器，中央控制系统，键盘互不影响，独立操作。 8.右侧抽屉采用隐藏式抽拉设计，可放置实物展台。 9.桌体采用开合式小柜门设计，不必打开大柜门，即可一键开机 10.桌面预留集成接口模块。USB两个，VGA一个，网络接口一个，AUDIO一个，电源接口一个，话筒接口一个。（另配） 11.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可任意调节。 二、音响： 两分频全频高保真广播音箱，一只8"35芯120磁钢长冲程低音单元，两只3"纸盆高音，单磁钢磁路设计，带高音保护功能。 三、功放： 1、性能特点： 全内藏式多功能调节系统。 独立音乐调节，独立混响调节，可弥补较差的麦克风高低音频不足。 内置专业级数码效果器。 设有连接调音台接口，平衡线路输出线，评分机输出接口，录音输出接口。 设有连接主声道及辅助声道两组扬声器系统，使用卡拉OK效果更佳。 2、技术参数 输出功率 4 ohms 130W+130W 总谐波失真 ＜0.02% 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 ＞80dB 音频输入灵敏度 0.707V/50KΩ 话筒输入灵敏度 0.5-100mV/2KΩ 视频输入灵敏度 1Vp-p/75Ω 音频输出 0.775V/50KΩ 视频输出 1Vp-p/75Ω 使用电压 AC220V/50Hz±10% 四、话筒： 双通道设计，可同时使用两支无线麦克风。高精度石英晶体锁定频率。杂讯锁定，解决无线接收机的杂音干扰问题。超高灵敏度及高S/N比，不断音，不飘移。内置降噪压缩-扩展电路。清晰的RF显示、频率显示。使用距离，理想环境达到80米，复杂环境实用半径50米。适用于演播室/卡拉OK/广播等场所。 技术参数: 载波频率范围：700-950MHz频率响应范围：60Hz-16KHz±3dB 偏移度：±25KHz, 具有音量过荷限制，谐波干扰比：>80dB 射频稳定度：±0.005%以内，输出插座：XLR平衡式及MIC输出 S/N比：>80dB以上，输出强度：0-300mV，电源供应：DC-3V 静音控制：[杂讯锁定]静音控制 尺寸(mm)：430mm×215mm×55mm 1.可配双领夹话筒 2.可装标准机柜 |
| 3 | 文件柜 | 尺寸：800*400*2000（mm） 基材：选用E1级中密度板，优质绿色环保产品。 封边:选用进口PVC封边坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵。 五金：优质进口五金配件。 |
| 4 | 实验凳 | 适用于本实训室，稳固耐用。 |
| 5 | 台式电脑 | 1.*CPU: 处理器：不低于12代Intel Core i5 6核处理器2.*主板: ≥Intel 670 系列主板芯片组3.内存:≥16GB,系统最多支持64G及以上4.硬盘:≥512SSD固态盘5.显示器≥同品牌23.8英寸的显示器6.网卡: 集成 10/100/1000M 千兆以太网卡 7.键盘、鼠标:抗菌键盘，抗菌鼠标8.接口：USB 接口不低于8个（满足前置4个USB 3.2或以上）；VGA接口，HDMI接口 主板插槽：不少于1个PCIe3*1, 1个PCIe4*16, 2个M.2插槽，具有CNAS认可的数据接口认证(USB接口接触电流不大于20uA)9.*电源: ≤180W能效电源 具有90%国家典型效率认证10.*机箱:≥15.6L标准机箱，免工具拆卸11.操作系统:正版windows操作系统12.服务:提供生产厂商整机(含显示器)三年免费上门保修而承诺，提供厂家400或800售后服务热线电话13.*认证:CCC认证、全球商用台式机销量排名前三品牌认证(以IDC数据为准)、国家电子计算机检验检测中心出具的无故障运行时间不低于105万小时认证、原厂商服务具有CCCS钻石五星认证和4PS认证，所投产品须在最新一期节能清单，提供截图并加盖公章。生产厂商出具的针对本项目的授权及售后服务承诺函 |
| 06 | 理论教学区桌子 | 尺寸：1200*600*750（mm） 基材：选用E1级中密度板，优质绿色环保产品。 封边:选用进口PVC封边坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，满足走线功能。 五金：优质进口五金配件。 |
| 7 | 理论教学区椅子 | ·PP料框架，带固定腰靠 ·高回弹中软切割海绵 ·尼龙高脚 |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校-工业自动化综合应用理实一体化实训室 |
| 8 | 投影仪及多媒体 | 1.分辨率：1024*768， 2.亮度：4000流明， 3.对比度：20000:1, 4.变焦比：1.2倍 5.附件： 5.1 100寸遥控幕布，比例为4:3 5.2 安装需要的吊架、各类线缆。 |
| 9 | 多媒体讲台 | 包含讲台，音响，功放，话筒，安装吊架和线缆等辅材。 一、讲台： 1.尺寸：1100*780*1000（mm） 2.钢木结合一体成型，柜体采用的高密度优质加厚冷轧钢板，表面经过酸洗，磷化，防腐防锈处理，结实耐用。实木扶手。桌面木质耐划台面，防水防火的。桌面宽大，带抽屉，方便储物。 3.讲桌根据人体力学设计，全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性。 4.桌体内部可安装放置多媒体设备或储存环保书写套装墨水瓶等不常用教具。 讲桌抽屉和桌体柜门用同一把锁匙开启和关闭。 5.整个讲台只使用一副划轨，减少故障率。 6.液晶显示器采用翻转设计，角度任意可调节，使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器，关闭后，所有设备都隐藏在讲台内。 7.键盘采用翻转式操作，显示器，中央控制系统，键盘互不影响，独立操作。 8.右侧抽屉采用隐藏式抽拉设计，可放置实物展台。 9.桌体采用开合式小柜门设计，不必打开大柜门，即可一键开机 10.桌面预留集成接口模块。USB两个，VGA一个，网络接口一个，AUDIO一个，电源接口一个，话筒接口一个。（另配） 11.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可任意调节。 二、音响： 两分频全频高保真广播音箱，一只8"35芯120磁钢长冲程低音单元，两只3"纸盆高音，单磁钢磁路设计，带高音保护功能。 三、功放： 1、性能特点： 全内藏式多功能调节系统。 独立音乐调节，独立混响调节，可弥补较差的麦克风高低音频不足。 内置专业级数码效果器。 设有连接调音台接口，平衡线路输出线，评分机输出接口，录音输出接口。 设有连接主声道及辅助声道两组扬声器系统，使用卡拉OK效果更佳。 2、技术参数 输出功率 4 ohms 130W+130W 总谐波失真 ＜0.02% 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 ＞80dB 音频输入灵敏度 0.707V/50KΩ 话筒输入灵敏度 0.5-100mV/2KΩ 视频输入灵敏度 1Vp-p/75Ω 音频输出 0.775V/50KΩ 视频输出 1Vp-p/75Ω 使用电压 AC220V/50Hz±10% 四、话筒： 双通道设计，可同时使用两支无线麦克风。高精度石英晶体锁定频率。杂讯锁定，解决无线接收机的杂音干扰问题。超高灵敏度及高S/N比，不断音，不飘移。内置降噪压缩-扩展电路。清晰的RF显示、频率显示。使用距离，理想环境达到80米，复杂环境实用半径50米。适用于演播室/卡拉OK/广播等场所。 技术参数: 载波频率范围：700-950MHz频率响应范围：60Hz-16KHz±3dB 偏移度：±25KHz, 具有音量过荷限制，谐波干扰比：>80dB 射频稳定度：±0.005%以内，输出插座：XLR平衡式及MIC输出 S/N比：>80dB以上，输出强度：0-300mV，电源供应：DC-3V 静音控制：[杂讯锁定]静音控制 尺寸(mm)：430mm×215mm×55mm 1.可配双领夹话筒 2.可装标准机柜 |
| 10 | 文件柜 | 尺寸：800*400*2000（mm） 基材：选用E1级中密度板，优质绿色环保产品。 封边:选用进口PVC封边坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵。 五金：优质进口五金配件。 |
| 11 | 实验凳 | 适用于本实训室，稳固耐用。 |
| 12 | 电脑桌 | 尺寸：1200*600*750（mm） 基材：选用E1级中密度板，优质绿色环保产品。 封边:选用进口PVC封边坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，满足走线功能。 五金：优质进口五金配件。 |
| 13 | 台式电脑 | *1.*CPU: 处理器：不低于12代Intel Core i5 6核处理器2.*主板: ≥Intel 670 系列主板芯片组3.内存:≥16GB,系统最多支持64G及以上4.硬盘:≥512SSD固态盘5.显示器≥同品牌23.8英寸的显示器6.网卡: 集成 10/100/1000M 千兆以太网卡 7.键盘、鼠标:抗菌键盘，抗菌鼠标8.接口：USB 接口不低于8个（满足前置4个USB 3.2或以上）；VGA接口，HDMI接口 主板插槽：不少于1个PCIe3*1, 1个PCIe4*16, 2个M.2插槽，具有CNAS认可的数据接口认证(USB接口接触电流不大于20uA)9.*电源: ≤180W能效电源 具有90%国家典型效率认证10.*机箱:≥15.6L标准机箱，免工具拆卸11.操作系统:正版windows操作系统12.服务:提供生产厂商整机(含显示器)三年免费上门保修而承诺，提供厂家400或800售后服务热线电话13.*认证:CCC认证、全球商用台式机销量排名前三品牌认证(以IDC数据为准)、国家电子计算机检验检测中心出具的无故障运行时间不低于105万小时认证、原厂商服务具有CCCS钻石五星认证和4PS认证，所投产品须在最新一期节能清单，提供截图并加盖公章。生产厂商出具的针对本项目的授权及售后服务承诺函 |
| 14 | 理论教学区桌子 | 尺寸：1200*600*750（mm） 基材：选用E1级中密度板，优质绿色环保产品。 封边:选用进口PVC封边坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，满足走线功能。 五金：优质进口五金配件。 |
| 15 | 理论教学区椅子 | ·PP料框架，带固定腰靠 ·高回弹中软切割海绵 ·尼龙高脚 |